Schema  Collaudo  Statico

Opere in muratura e/o in legno

(Capitolo 9 DM 17/01/2018)

Rif. Circolare del DG del DRT prot.46767 del 28/02/2017

OGGETTO:      Lavori di costruzione di___________________________________________________________________

sito in via (C/da) ____________________________________________________________________________

Comune di _________________________________________________________________________________                                                       	            foglio di mappa n°______________ particella/e n°______________________________________________

Ditta:______________________________________________________________________________________

Progettista:________________________________________________________________________________

Calcolista:_________________________________________________________________________________

Direttore dei Lavori:_______________________________________________________________________  		Denuncia ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. n. 380/2001, come recepito dalla L.R. n. 16/2016,

(art.17 Legge  64/74) e deposito ai sensi dell’art. 65, comma 1 del D.P.R. 380/2001, come

recepito dalla L.R. n. 16/2016 -

Autorizzazione Genio Civile ai sensi dell’art. 94 del D.P.R. n. 380/2001,  come recepito dalla L.R. 16/2016  (art.  18  della  L. 64/74)  (solo per progetti di cui alla Lett. A, Allegato A del D.D.G. 344/2020)

(indicare analoghi  dati di eventuali varianti)

Trasmissione al Genio  Civile  (oppure al SUE) della  Relazione   a conclusione dei lavori

strutturali, con nota del D.L. datata _______ ed assunta al protocollo del Genio Civile  (o del

SUE)  con n°_________ del_______________

RELAZIONE  E  CERTIFICATO  DI  COLLAUDO  ST AT I CO

(Capitolo 9 DM 17/01/2018)

PREMESSE:

In adempimento all’incarico  conferitomi dalla ditta proprietaria ed in ottemperanza alle  direttive impartite dal D.G. del DRT, con nota prot.46767 del 28/02/2017, il sottoscritto Arch/Ing. _____________________, iscritto all’Ordine degli_________________ della Provincia di ________________ con il n°_____, con studio a __________________, via _____________________ ha redatto  la presente relazione di  collaudo delle strutture in  muratura relative alla costruzione del fabbricato di cui all’oggetto, ai sensi del Capitolo 9 del DM 17 Gennaio 2018.

RELAZIONE  DI  COLLAUDO

Il sottoscritto, al fine di  procedere  al collaudo delle opere in oggetto, dopo avere acquisito le indispensabili informazioni citate in epigrafe, ha esaminato la relazione  redatta dal Direttore dei Lavori in data__________, dopo la conclusione dei lavori strutturali, trasmessa all’Ufficio del Genio Civile (o al SUE) con nota del ______________

Dalla relazione suddetta, lo scrivente ha tratto i dati seguenti:

- I lavori strutturali hanno avuto inizio in data___________  e sono stati completati in data __________

- Le opere in oggetto sono state realizzate in conformità al progetto denunciato e depositato all’Ufficio del Genio (o al SUE), tranne lievi modifiche rientranti nella discrezionalità del direttore dei lavori;

- I materiali utilizzati sono idonei al raggiungimento dei livelli  prestazionali della struttura, in linea con le previsioni progettuali.

VISITA  DI  COLLAUDO

Dopo l’acquisizione delle informazioni preliminari, il sottoscritto, l’anno_________________ il giorno __________del mese di _____________, alla presenza del direttore dei lavori ________________e del costruttore_______________, ha esperito  un sopralluogo in situ, confrontando i grafici del progetto, depositato all’Ufficio del Genio Civile, con le opere realizzate.

In particolare  è stato rilevato che  l’edificio si articola in n°_________ elevazioni fuori terra (indicare eventuali piani interrati, seminterrati, piani sottotetto, torrini scala  e  tipo di copertura); le  fondazioni sono di tipo________________(indicare se sono state realizzate fondazioni di tipo diretto o indiretto, descrivendone le dimensioni più significative), mentre la struttura in elevazione è  di tipo  ____________________ (es: in muratura di mattoni  pieni,  con cordoli  in c.a. in corrispondenza della quota di imposta dei solai di piano e della copertura).

. I solai posti in opera sono del tipo _____________________ (es.: latero-cementizio con travetti in c.a. precompresso) e sono stati forniti dalla  ditta ____________________ di________________.

Dopo  una  prima  ricognizione sui dati geometrici della struttura, il sottoscritto ha:

- esaminato le relazioni di calcolo delle strutture, i disegni esecutivi delle stesse e la relazione sulle caratteristiche dei materiali;

- proceduto al controllo delle azioni, dei carichi e  sovraccarichi  considerati  dal progettista in fase di dimensionamento delle strutture, accertandone la conformità alle norme tecniche vigenti in materia;

- preso atto degli stati limite, dei livelli di sicurezza e di durabilità adottati dal progettista delle strutture, in relazione alla vita utile delle opere, verificandone la compatibilità con il piano di manutenzione allegato al progetto depositato al Genio Civile;

- eseguito le prove di carico appresso riportate, al fine di esperire ulteriori verifiche sul corretto dimensionamento dei pali di fondazione (ove presenti) e dei solai:

PROVE DI CARICO (solo se non sono state eseguite dal DL e se ritenute opportune dal collaudatore)

- Prova su pali di fondazioni   (esempio di caso specifico)

Per l’esecuzione delle prove di carico e d’integrità sui pali di fondazione dell’opera de qua, è stata incaricata la Ditta specializzata xxxxxxx, con sede in xxxxxxxx.  Le prove sono state eseguite in data xx/xx/xxxx, debitamente riportate nel rispettivo verbale che  viene allegato alla presente relazione.

La prova di carico è stata effettuata su palo di lunghezza pari a mt. Xx,xx e diametro pari a mm. Xxxx, facente parte della prima fila a partire da valle, nell’impalcato di calcolo contraddistinto col n. x. Per l’effettuazione, della prova è stato costruito un pilastrino armato sulla testa del palo; al di sopra del quale sono stati collocati i martinetti. Detti dispositivi sono stati sistemati in modo da assicurare la verticalità del carico.

La struttura di contrasto è stata costituita da una trave in ferro rinforzata collegata a due pali adiacenti, che, durante la prova, risultavano quindi sollecitati a trazione.

Si è inoltre allestita una struttura di riscontro per i comparatori, con i riferimenti posti a distanza opportuna dal palo in prova.

Il carico di esercizio è stato indicato in xxxx kN. Il carico di prova è stato di xxxx kN. Esso è stato applicato mediante tre cicli: il primo fino a xxxx kN;  il secondo fino a xxxx kN; il terzo fino a xxxx kN.

Sono stati rilevati i cedimenti in tre punti mediante sensori elettronici montati su idonei supporti. La misura della forza è stata dedotta dalla lettura del valore indicato al manometro.

Pertanto, si riportano i risultati nella seguente tabella:

| Ora (h.m) | Carico (kN) | CH1 (mm.) | CH2 (mm.) | CH3 (mm.) | Media (mm.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.14 | 100 | -0,06 | -0,02 | -0,07 | -0,05 |
| Nn |  |  |  |  |  |

b)  Prova su Solaio  (esempio di caso specifico)

In considerazione dell’importanza dell’opera in oggetto, il sottoscritto Collaudatore, sempre alla presenza del Direttore dei Lavori e del Costruttore, ha provveduto ad effettuare apposite prove di carico del solaio del piano terra.

Il verbale relativo alle stesse prove di carico, effettuate  dalla  ditta  xxx  in data  xx/xx/xxxx,  ha  fornito  esito  favorevole. Appresso  si indicano le modalità delle prove ed i risultati  rilevati.

Modalità prova di carico sul solaio

Il carico è stato applicato tramite sistema idraulico a tiro, applicato in mezzeria per un tiro complessivo di xxx,xx [bar], corrispondenti ad una forza di xxxx,xx [daN].

Lo  stato  di  sollecitazione  e  di  deformazione  con  tale  esemplificazione  di  carico  è quantitativamente paragonabile a quello corrispondente al caso di carico uniformemente distribuito sull’intero solaio (circa xxx,xx daN/m2) su uno schema statico di solaio incastrato.

Risultati della Prova di carico sul solaio

La  freccia  massima  riscontrata  x.xx [  mm], è  risultata  sicuramente  ammissibile  in considerazione alla destinazione d’uso dei locali in quanto inferiore al valore di x,xx [mm.] (1/xxx della luce del solaio). Durante la fase di scarico si è notato un progressivo ritorno alle condizioni iniziali l’elemento  strutturale sottoposto a carico, evidenziando pertanto un buon comportamento elastico della struttura stessa. La freccia residua è risultata nulla 0,0 [mm] ed  il cedimento residuo agli incastri è risultato sostanzialmente trascurabile.

Alla  luce  delle  risultanze  emerse  dalle  prove  di  carico  effettuate,  qui  descritte  e  meglio   illustrate nell’elaborato allegato, si ritiene pertanto che le strutture interessate alla stessa prova siano idonee a sopportare i carichi di esercizio previsti dal progetto.

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Premesso quanto sopra, il sottoscritto Arch/Ing.………………………………………,

Considerato che:

- I dati assunti a base dei calcoli statici sono compatibili con la destinazione d’uso dell’edificio ;

- i  risultati delle verifiche strutturali sono soddisfacenti in relazione agli stati limite adottati;

- il dimensionamento delle strutture è stato eseguito in conformità ai risultati dei calcoli e  degli esecutivi, nel rispetto della normativa vigente;

- le dimensioni delle strutture sono  corrispondenti a quelle dei disegni di progetto, tranne piccole modifiche  compatibili  con   la   discrezionalità   di  cantiere   e   comunque  tali   da  non comportare   modifiche alle condizioni statiche del fabbricato.

- la qualità ed il tipo dei materiali impiegati garantiscono i requisiti posti a base dei calcoli statici;

- le prove sui materiali hanno dato esito positivo ed hanno fornito risultati compatibili con i carichi di sicurezza adottati;

- dalla relazione di fine lavori strutturali, redatta dal Direttore dei Lavori, risulta che,  durante le varie fasi di realizzazione delle strutture,  lo stesso D.L. ha eseguito tutti i controlli indispensabili  per garantire  scrupolosamente il rispetto  del progetto depositato al Genio Civile  e delle prescrizioni esecutive impartite dalla normativa vigente per le zone di ___ categoria;

tutto ciò premesso e considerato, dichiara collaudabili, come in effetti

COLLAUDA

con il presente atto, tutte le strutture relative al fabbricato in oggetto, ai sensi del Capitolo 9 del DM 14/01/2008, entro i limiti della loro destinazione prevista in progetto.

Ai sensi dell’art.67 commi 7 ed 8 bis, del DPR 380/2001, così come modificato dal D. Lgs. 222/2016, il presente collaudo “equivale al certificato di rispondenza dell’opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall’art.62”  ( certificato di conformità ex art.28 della L.64/74).

IL COLLAUDATORE

Visto: La ditta

N.B.: Secondo quanto disposto dall’art. 67 comma 8 bis del DPR 380/2001, come recepito dalla LR 16/2016, per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito da una semplice  dichiarazione  di regolare esecuzione a firma del direttore dei lavori.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presente elaborato costituisce uno schema di massima.

Il professionista incaricato potrà  personalizzarlo, introducendo  i dati e le informazioni che riterrà opportune.